自控温伴热电缆系列产品详细介绍及参数

咨询电话：13721010288

规格型号：

低温型自控温电热带又称低温自限温电热带，最高工作温度65℃。

技术参数：

名    称：   低温型自控温电热带

型    号：   DWK（DXW、DKW、DKWZ、DBW、DBR、DHR、LV、DZL）对应国外型号BTV系列和BSX系列

温度范围：   最高维持温度65±5℃  最高承受温度105℃

工作电压：   12V、24V、36V、110V、220V、380V

额定功率：   10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m、35W/m

弯曲半径：   20℃室温时为25.4mm；-30℃低温时为35.0mm

热稳定性：   由10℃至99℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上。

绝缘电阻：   屏蔽或屏蔽加强型，室温20℃时用1000VDC直流摇表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻≥1200MΩ

包装规格：   100米/卷

执行标准：   国标 GB 19835-2005

结构分类：

性能特点：

◆ 自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

◆ 可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

◆ 快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

◆ 安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。

应用范围：

◆ 广泛用于需要防冻、融冰、化雪及防结露的部位或场所。

◆ 易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门泵、槽、罐、反应器等设备的伴热保温、降粘及防堵。

◆ 煤气、氯气、原油、重油、食用油及水管等间歇操作而无法完全排空的管道。

◆ 管径较细而物料不大流动的测量仪表管道。

兴锐热能研制开发的低温温控伴热电缆(自限式电热带)广泛应用于民用太阳能、地热采暖，消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。

产品型号：DWK（DXW、DKW、ZKWD、DBW）相对应国外型号BTV系列

温度等级:低温(D)系列

结构型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防护型(PF)、防爆防腐型(PF2)、防爆防护防腐型(内外层全防腐)(PF)4

电压等级:12V、24V、36V、110V、220V、380V

标称功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m

电缆结构:

1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32

2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80％

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

技术指标:

1、标准颜色:黑色

2、温度范围:最高工作65±5℃；最高曝露温度85℃；最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃

3、施工温度:最低-40℃

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80％

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

产品优点:

1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速；

4、安装及运行费用低；

5、安装维护简便；

6、便于自动化管理；

7、无环境污染。

2.自控温中温型伴热电缆

规格型号：

中温型自控温电热带又称中温自限温电热带，最高工作温度105℃。

技术参数：

名    称：   中温型自控温电热带

型    号：   ZWK（ZXW、ZKW、ZKWZ、ZBW、ZBR、ZHR、LV、DZL）对应国外型号BTV系列和BSX系列

温度范围：   最高维持温度105±5℃  最高承受温度135℃

工作电压：   36V、110V、220V、380V

额定功率：   35W/m、40W/m、45W/m、50W/m、55W/m、60W/m

弯曲半径：   20℃室温时为25.4mm；-30℃低温时为35.0mm

热稳定性：   由10℃至149℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上。

绝缘电阻：   屏蔽或屏蔽加强型，室温20℃时用1000VDC直流摇表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻≥1200MΩ

包装规格：   100米/卷

执行标准：   国标 GB 19835-2005

结构分类：

性能特点：

◆ 自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

◆ 可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

◆ 快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

◆ 安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。

应用范围：

◆广泛用于需要防冻、融冰、化雪及防结露的部位或场所。

◆ 易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门泵、槽、罐、反应器等设备的伴热保温、降粘及防堵。

◆ 煤气、氯气、原油、重油、食用油及水管等间歇操作而无法完全排空的管道。

◆ 管径较细而物料不大流动的测量仪表管道。

兴锐热能研制开发的中温温控伴热电缆(自限式电热带)广泛应用于消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。

产品型号：ZWK（ZXW、ZKW、ZKWZ、ZBW）相对应国外型号QTVR系列

温度等级:中温(Z)系列

结构型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防护型(PF)、防爆防腐型(PF2)、防爆防护防腐型(内外层全防腐)(PF)4

电压等级:110V、220V、380V、600V

标称功率:35W/m、45W/m、50W/m、60W/m

电缆结构:

1、铜芯导线:7×0.50、7×0.32、19×0.41

2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80％

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

技术指标:

1、标准颜色:棕色

2、温度范围:最高工作温度105±5℃

最高曝露温度135℃

最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃

3、施工温度:最低-40℃

4、热稳定性:由10℃至149℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在90％以上。

5、弯曲半径:-20℃时为30.4mm　　-30℃时为40.6mm

6、绝缘电阻:电缆长度100m，恒温水域75℃时；测试绝缘电阻最小值20MΩ，有屏蔽或防爆防护型，室温20℃时用2,500VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200MΩ

产品优点:

1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速；

4、安装及运行费用低；

5、安装维护简便；

6、便于自动化管理；

7、无环境污染。

3.自控温高温型伴热电缆

规格型号：

高温型自控温电热带又称高温自限温电热带，最高工作温度135℃。

技术参数：

名    称：   高温型自控温电热带

型    号：   GWK（GXW、GKW、ZKWG、GBW、GBR、GHR、LV、DZL）对应国外型号XTV系列和KSX系列

温度范围：   最高维持温度135±5℃  最高承受温度150℃

工作电压：   220V、380V

额定功率：   50W/m、55W/m、60W/m、65W/m、70W/m、75W/m

弯曲半径：   20℃室温时为38.5mm；-30℃低温时为49.0mm

热稳定性：   由10℃至149℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上。

绝缘电阻：   屏蔽或屏蔽加强型，室温20℃时用1000VDC直流摇表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻≥1200MΩ

包装规格：   100米/卷

执行标准：   国标 GB 19835-2005

结构分类：

性能特点：

◆ 自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

◆ 可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

◆ 快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

◆ 安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。

应用范围：

◆ 广泛用于需要防冻、融冰、化雪及防结露的部位或场所。

◆ 易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门泵、槽、罐、反应器等设备的伴热保温、降粘及防堵。

◆ 煤气、氯气、原油、重油、食用油及水管等间歇操作而无法完全排空的管道。

◆ 管径较细而物料不大流动的测量仪表管道。

兴锐热能研制开发的高温温控伴热电缆(自限式电热带)广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。

电缆结构:

1、铜芯导线:7×0.50、19×0.32、19×0.41

2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80％

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

技术指标:

1、标准颜色:红色

2、温度范围:最高工作温度130±5℃；最高曝露温度150℃；最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃

3、施工温度:最低-40℃

4、热稳定性:由10℃至149℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在90％以上。

5、弯曲半径:-20℃时为38.5mm；-30℃时为49.0mm

6、绝缘电阻:电缆长度100m，恒温水域75℃时；测试绝缘电阻最小值20MΩ，有屏蔽或防爆防护型，室温20℃时用2,500VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200MΩ。

产品优点:

1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速；

4、安装及运行费用低；

5、安装维护简便；

6、便于自动化管理；

7、无环境污染。

4．加长型自控温伴热电缆

由于自控温电热带的使用长度有限，无法满足部分长输管道的伴热要求，加长组合型自控温电热带通过特殊的组合接线方式，增加了电热带的有效使用长度。目前，加长组合型自控电热带主要分为中长型、组合中长型、热力采油型。

技术参数：

名  称：   加长型自控温电热带

型  号：   CDWK、ZHCDWK、YJDWK、YGDWK

系列代号：      C（中长型）,ZHC（组合中长型）,YJ（油井用）,YG（油杆用）

温度范围：   最高维持温度65±5℃  最高承受温度105℃

工作电压：   220V、380V、600V

额定功率：   30W/m、45W/m、60W/m

弯曲半径：   20℃室温时为25.4mm；-30℃低温时为35.0mm

热稳定性：   由10℃至149℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上。

绝缘电阻：   屏蔽或屏蔽加强型，室温20℃时用1000VDC直流摇表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻≥1200MΩ

包装规格：   500米/卷、参考重量为

执行标准：   国标 GB 19835-2005

产品性能：

◆ 自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

◆ 可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

◆ 快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

◆ 安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。

应用范围：

◆ 自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

◆ 可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

◆ 快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

◆ 安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。